Общие понятия конструкции шлюпки

Шлюпка – это открытое беспалубное многоцелевое плавсредство, приводимое в движение веслами, двигателем или парусами.

Назначение шлюпок

С их помощью решается широкий круг задач:

  сообщение с берегом и другими кораблями;

  помывка или покраска борта;

  промерные, водолазные и другие работы на воде;

  завоз швартовых, становых и вспомогательных якорей;

  транспортировка различных грузов;

  оказание помощи терпящим бедствие судам;

  подрыв плавающих мин;

  воз десанта;

  доставка разведывательных групп;

  спасение личного состава в случае гибели корабля.

Типы гребных шлюпок

Морские корабельные шлюпки классифицируются по следующим основным признакам:

  по роду движения — на гребные, гребно-парусные, гребно-парусно-моторные;

  по материалу корпуса—на деревянные, металлические, пластмассовые, резиновые и композитные (набор и обшивка из разных материалов);

  по кормовому образованию корпуса — на транцевые, имеющие тупую срезанную корму (транец), и вельботного типа с острым образованием кормы;

  по роду движителя — на весельные, парусные и винтовые.

На флотах используются следующие типы гребных и гребно-парусных шлюпок.

Баркасы двадцати- и шестнадцативесельные. Используются, как правило, для учебно-спортивных целей, реже — для завоза якорей и транспортировки грузов. Корпус деревянный с транцевой кормой. Имеют двухмачтовое рейковое парусное вооружение.
Катера десятивесельные. Используются для учебно-спортивных целей. Корпус деревянный с транцевой кормой. Имеют двухмачтовое рейковое парусное вооружение. 
Ялы десяти-, шести-, четырех- и двухвесельные. Имеют многоцелевое назначение. Корпус деревянный (или пластмассовый) с транцевой кормой. Шести- и четырехвесельные ялы имеют одномачтовое рейково-разрезное парусное вооружение, иногда подвесной мотор.
Тузики — самые малые гребные шлюпки с транцевой кормой, весла парные. Имеются на малых кораблях, используются на закрытых рейдах. 
Надувные шлюпки резинотканевые используются на подводных лодках и в морской авиации. Снабжаются веслами и иногда парусным вооружением. 

Пассажирские и транспортные суда, а также вспомогательные плавучие средства ВМФ снабжаются вельботами и спасательными шлюпками. Транцевые шлюпки часто заливает попутная волна. Вельботы и спасательные шлюпки, имеющие острую корму, свободны от этого недостатка.
Вельботы шестивесельные бывают разъездные и спасательные. Корпус деревянный с острым образованием кормы. Имеют распашные весла и одномачтовое парусное вооружение. Могут быть также гребно-парусно-моторными. 
Спасательные шлюпки — бестранцевые, вельботного типа. Расположенные вдоль бортов и в носовой части корпуса водонепроницаемые воздушные ящики обеспечивают шлюпке непотопляемость. Снаружи на скулах корпуса имеются киль-поручни, за которые могут держаться находящиеся в воде люди. Этой же цели служат расположенные по бортам спасательные леера с поплавками. Весла распашные. Парусное вооружение одномачтовое люгерное.

| Конструктивно шлюпка состоит из:  Набора шлюпки  Обшивки  Деревянных элементов  Металлических элементов | Вооружение шлюпки состоит из:  Весельного вооружения  Парусного вооружения  Элементы снабжения |
| --- | --- |

Набор шлюпки представляет собой систему продольных и поперечных деревянных деталей корпуса шлюпки предназначенные для создания жесткости каркаса и придания формы.

Обшивка шлюпки представляет собой систему соприкасающихся досок обшивки, обеспечивающую герметичность борта шлюпки, форму борта и его прочность.

Деревянные элементы конструкции шлюпки представляют собой систему деревянных деталей предназначенных для внутреннего и наружного оборудования шлюпки, создания несущих конструкций, продольного и поперечного усиления прочности корпуса шлюпки, создания соединений.

Металлические элементы конструкции шлюпки представляют собой систему металлических деталей предназначенных для создания соединений и элементов креплений парусного, весельного и другого вооружения шлюпки.

Рис. 1 Устройство Ял-6 
Для просмотра перечня элементов нажмите здесь

Характеристики ЯЛ-6

| Длина | 6,1 м |
| --- | --- |
| Ширина | 1,85 м |
| Высота | 0,91 м |
| Осадка | 0,5 м |
| Водоизмещение | 1,92 т |
| Масса | 940 кг |
| Площадь парусов | 20,4 кв.м |
| Допустимая нагрузка |
| при гребле | 13 человек |
| под парусами | 8 человек |
| под мотором | 7 человек |
| Разрешение хождения на шлюпке ЯЛ-6: |
| море | до 4 баллов |
| ветер | до 5 баллов |

Вооружение шлюпки

| Весельное вооружение шлюпки состоит из:  Весла (6+2 запасных) и уключины  Руль с изогнутым румпелем | Парусное вооружение шлюпки состоит из:  Рангоут с полным такелажем  Реёк  Паруса с полным такелажем  Два нагеля  Руль с прямым румпелем |
| --- | --- |

Средства снабжения шлюпки представляют собой набор обязательных и рекомендуемых средств.

Обязательное снабжение включает в себя:  Спасательные средства  Индивидуальные спасательные средства  Носовой и кормовой швартовые  Отливные черпалки, отпорные крюки  Аптечка

| К средствам, обеспечивающим самостоятельное хождение, относятся:  Cигнальные средства (фонарь трехцветный, фонарь белый, ответный вымпел, семафорные флажки)  Флагшток с флагом  Книга для бортовых записей и сигналов  Средства связи  Лоция района плавания  Буксировочный конец  Якорь с якорным концом | Грузами, принимаемыми на борт, являются:  Провизия и вода  Костровое имущество  Камбузное имущество  Палатки  Спальные мешки и личные вещи  Лагерное имущество  Дрова |
| --- | --- |